## Slide 1: Bilanzierung instationärer Prozesse
Beispiel 1: Integrale Betrachtung eines instationären Prozesses über die Laufzeit: semi-stationäre Rechnung
Beispiel 2: Momentaufnahme eines instationären Prozesses: semi-stationäre Rechnung
Beispiel 3: Ausspülen einer gelösten Komponente aus einem ideal durchmischten Behälter: echte instationäre Rechnung
Beispiel 4: Optimierung einer fed-batch Fermentation durch echte instationäre Rechnung

## Slide 2: Monod-Modell: qs als f(cs)
Häufig ist die Substrataufnahme der geschwindigkeitsbestimmende Schritt und wird durch die Substratkonzentration bestimmt
Chart: Substrat- konzentration cS
| 0 | 0.1 | 0.1
 | 0.5 | 0.5 | 0
Monod | 0 | 0.23077 | 0.44444 | 0.56522 | 0.64286 | 0.69697 | 0.73684 | 0.76744 | 0.79167 | 0.81132 | 0.82759 | 0.84127 | 0.85294 | 0.86301 | 0.87179 | 0.87952 | 0.88636 | 0.89247 | 0.89796 | 0.90291 | 0.90741
Oft kann die Reaktionsrate der Gesamtreaktion beschrieben werden als
: biomassespezifische Substrataufnahmerate, kgs/(kgx h)
cS: Substratkonzentration, kgs/kgBR
KS: Halbwertskonstante, kgs/kgBR
Monod- Gleichung

## Slide 3: andere Kinetiken als Monod
Chart: Substratkonzentration
| 0 | 0.1 | 0.1
 | 0.5 | 0.5 | 0
Monod | 0 | 0.23077 | 0.44444 | 0.56522 | 0.64286 | 0.69697 | 0.73684 | 0.76744 | 0.79167 | 0.81132 | 0.82759 | 0.84127 | 0.85294 | 0.86301 | 0.87179 | 0.87952 | 0.88636 | 0.89247 | 0.89796 | 0.90291 | 0.90741
Haldane | 0 | 0.22881 | 0.42576 | 0.51821 | 0.5625 | 0.58182 | 0.58726 | 0.58465 | 0.57727 | 0.56708 | 0.55527 | 0.54259 | 0.52953 | 0.51639 | 0.50338 | 0.49062 | 0.4782 | 0.46616 | 0.45453 | 0.44333 | 0.43254
ks
qi/2
Haldane Kinetik berücksichtigt Substratinhibition:
… und es gibt viele weitere Spezialfälle:
Source: KH Wolf, Aufgaben zur Bioreaktionstechnik. Springer Verlag Berlin Heidelberg, 1994.

## Slide 4: Anwendungsbeispiel: Bilanzierung ermöglicht Modellierung
Reak- tion &
Spei- cher
rein
raus
D Speicher = rein – raus + Reaktion
Zellen
Substrate
O2
Biomasse
Produkte
CO2

## Slide 5: Bilanzierung ermöglicht Modellierung
 | DSpei-cher |  | rein |  | raus |  | Reaktion | 
Reaktions-volumen |  |  |  |  |  |  |  | 
Kompo-nente i |  |  |  |  |  |  |  | 
Substrat |  |  |  |  |  |  |  | 
Produkt |  |  |  |  |  |  |  | 
Biomasse |  |  |  |  |  |  |  | 
Sauerstoff |  |  |  |  |  |  |  | 
Kohlen-dioxid |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DSpei-cher |  | rein |  | raus |  | Reaktion | 
Reaktions-volumen |  |  |  |  |  |  |  | 
Kompo-nente i |  |  |  |  |  |  |  | 
Substrat |  |  |  |  |  |  |  | 
Produkt |  |  |  |  |  |  |  | 
Biomasse |  |  |  |  |  |  |  | 
Sauerstoff |  |  |  |  |  |  |  | 
Kohlen-dioxid |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: Fragestellung: optimales Zulaufprofil einer fed-batch Fermentation
Zulauf
initiale („Batch“) Phase
Fed-Batch -Phase
Verbrauch des Substrats aus dem Startmedium
Substratnach-lieferung & Volumenzunahme
200 t max. Füllstand mBR,max
100 t Startmedium mBR,0
60h Fermenterlaufzeit
Zulaufprofil?
?
Zulauf Fin
Volumen
2 Phasen
konstant
linear

## Slide 7: Methodik
Fiktive Fermentation
Dynamische Bilanzierung der Komponenten
  Fermenterinhalt
  Substrat
  Biomasse
  Produkt
  DGL System
Substrataufnahme qs als f(cs)
Wachstum als f(qs)
Produktbildung als f(qs)
Numerische Lösung des DGL-Systems für verschiedene Zulaufprofile
hier nicht durchgeführt, aber in der Praxis unabdingbar: experimentelle Verifizierung
Chart: 
| 2.5000000000000001E-2 | 0.05 | 7.5000000000000011E-2 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.17499999999999999 | 0.19999999999999998 | 0.22499999999999998 | 0.24999999999999997 | 0.27499999999999997 | 0.3 | 0.32500000000000001 | 0.35000000000000003 | 0.37500000000000006 | 0.40000000000000008 | 0.4250000000000001 | 0.45000000000000012 | 0.47500000000000014 | 0.50000000000000011 | 0.52500000000000013 | 0.55000000000000016 | 0.57500000000000018 | 0.6000000000000002 | 0.62500000000000022 | 0.65000000000000024 | 0.67500000000000027 | 0.70000000000000029 | 0.72500000000000031 | 0.75000000000000033 | 0.77500000000000036 | 0.80000000000000038 | 0.8250000000000004 | 0.85000000000000042 | 0.87500000000000044 | 0.90000000000000047 | 0.92500000000000049 | 0.95000000000000051 | 0.97500000000000053 | 1.0000000000000004 | 1.0250000000000004
qs | 0.11628 | 0.20833 | 0.28302 | 0.34483 | 0.39683 | 0.44118 | 0.47945 | 0.51282 | 0.54217 | 0.56818 | 0.5914 | 0.61224 | 0.63107 | 0.64815 | 0.66372 | 0.67797 | 0.69106 | 0.70312 | 0.71429 | 0.72464 | 0.73427 | 0.74324 | 0.75163 | 0.75949 | 0.76687 | 0.77381 | 0.78035 | 0.78652 | 0.79235 | 0.79787 | 0.80311 | 0.80808 | 0.81281 | 0.81731 | 0.8216 | 0.82569 | 0.8296 | 0.83333 | 0.83691 | 0.84034 | 0.84362
qp | 0.042489 | 0.07344 | 0.094415 | 0.10739 | 0.11446 | 0.1175 | 0.11798 | 0.11696 | 0.11515 | 0.11299 | 0.11073 | 0.10855 | 0.10651 | 0.10465 | 0.10298 | 0.10149 | 0.10019 | 0.099036 | 0.09803 | 0.097151 | 0.096386 | 0.095719 | 0.095141 | 0.094639 | 0.094204 | 0.093827 | 0.093503 | 0.093223 | 0.092984 | 0.092779 | 0.092605 | 0.092458 | 0.092334 | 0.092232 | 0.092148 | 0.092081 | 0.092028 | 0.091987 | 0.091958 | 0.091939 | 0.091929
µ | 0.0011873 | 0.0080959 | 0.022892 | 0.04488 | 0.071923 | 0.10164 | 0.13203 | 0.16173 | 0.18989 | 0.21609 | 0.24019 | 0.26218 | 0.28219 | 0.30037 | 0.31688 | 0.3319 | 0.34557 | 0.35805 | 0.36946 | 0.37992 | 0.38954 | 0.3984 | 0.40659 | 0.41416 | 0.4212 | 0.42774 | 0.43383 | 0.43953 | 0.44486 | 0.44985 | 0.45455 | 0.45896 | 0.46312 | 0.46705 | 0.47076 | 0.47428 | 0.47761 | 0.48077 | 0.48377 | 0.48663 | 0.48936
Biomassespezifische Raten qs, µ, qx
Substrat
Biomasse
Produkt
CO2
Kohlenstofffluß (z.B. in C-mol/h)

## Slide 8: Modellierung reduziert experimentellen Aufwand in der Optimierung
2 Phasen
konstant
linear
masses:
substrate biomass product
Zulauf Fin
Volume
qs µ qp
20,8 t Produkt pro batch
19,3 t Produkt pro batch
20,4 t Produkt pro batch
Fiktive Fermentation